一、工程概况： 1、工程名称：龙港市金山港兴港嘉园道路及绿化工程 ； 2、工程地点：龙港市金山港兴港嘉园； 二、范围：具体以提供的施工图纸为准； 三、编制依据： 1、业主提供的图纸； 2、《建设工程量清单计价规范》（GB50854-2013）及浙江省、温州市有关补充规定编制； 3、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；； 4、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）； 5、浙建站定（2016）23号《关于发布营改增后浙江建设工程施工取费费率的通知》； 6、浙建站信（2016）25号《关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知》； 7、建建发（2016）144号《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》；8、浙建站定〔2016〕54号《关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》； 9、温住建发（2018）91号《关于增值税 调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》； 10、本工程采用一般计税法； 11、其它相关文件； 12、未计创标化费用； 13、信息价参照2021年5月龙港市建设工程造价信息； 四、编制说明： 道路： 1、垫层每边比基础宽出100mm； 2、挡土墙按95m计入； 3、花岗岩石材按20mm厚芝麻灰花岗岩计入； 4、路牙按150*250mm芝麻灰计入； 5、水泥道路厚度按150mm，塘渣厚度按0.5m计入； 6、人行道垫层厚度按100mm，塘渣回填厚度按0.5m计入； 7、排水管与排水井暂按不含税金额8000元计入； 围墙： 围墙砖按烧结多孔砖M5.0混合砂浆计入； 混凝土构造柱按C25计入； 墙柱面抹灰按20厚1:3水泥砂浆抹灰计入； 碎石垫层厚度按100mm，混凝土垫层厚度按80mm，基础宽度按800mm，基础钢筋按 直径10mm计入； 电力电缆头按4个计入； 绿化： 草皮按马尼拉计入，种植面积按3618m2计入； 废土回填按0.5m计入。